WARUNKI ZAMÓWIENIA

Część I. Informacje ogólne

- Zamawiający:     			Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie

Sp. z  o.o.; ul. Staszica 13, 62-200 Gniezno.

- Forma przetargu: zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 387.000,- Euro.

- Opis przedmiotu zamówienia

###### „Budowa sieci cieplnej wraz z dostawą materiałów”

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano-montażowe sieci cieplnej w rejonie ulic Mickiewicza, Mieszka I, Łubieńskiego.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem technicznym oraz przedmiarem robót, uwzględniając poniższe uwagi:

- Od K-0 do Z-9 : rura preizolowana ɸ168,3 x 4,0/250mm długość 2x245mb.

- W punkcie K-2 należy uwzględnić i przyjąć do przetargu trójniki równolegle ɸ168,3-250/88,9-160 (zgodnie z projektem) oraz połączyć z istniejącą siecią w kierunku K-5,

- W punkcie K-3 nie uwzględniać żadnych trójników,

- Od K-1 do W-1 : rura preizolowana ɸ76,1 x 2,9/140mm długość 2x7mb.

- Od Z-9 do Z-11 : rura preizolowana ɸ88,9 x 3,2/160mm długość 2x17mb.

- Od Z-11 do W-4 : rura stalowa bez szwu ɸ88,9 x 3,2 długość 2x27mb, układana w piwnicach budynku.

- Od W-4  do W-5 : rura stalowa bez szwu ɸ60,3 x 2,9 długość 2x78mb, układana w piwnicach budynku.

Termin realizacji zamówienia: do dnia 31.12.2011r.

- Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy

    - Wszelkie roboty montażowe należy wykonać, zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych” – zeszyt 4, wydane przez COBRTI INSTAL Warszawa 2002 r.

    - Komplet materiałów preizolowanych do wykonania przedmiotu umowy zapewnia Wykonawca.

    - Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt, musi zapewnić niezbędne materiały pomocnicze, w szczególności piasek i surowce do odtworzeń nawierzchni.

    - Wykonawca zapewni wytyczenie geodezyjne trasy ciepłociągu oraz wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

    - Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów, związanych z opłatami za zajęcie pasa drogowego.

    - Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania wszelkich uzgodnień z administratorami oraz właścicielami budynków, sklepów, instytucji, w sprawach ewentualnych utrudnień w czasie wykonywania robót.

    - Kierownik budowy wyznaczony przez Wykonawcę opracuje Plan Bezpieczeństwa 
i Ochrony Zdrowia.

    - Ochrona na swój koszt mienia zgromadzonego na placu budowy począwszy od dnia protokolarnego przekazania  przez Zamawiającego.

    - Prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP i P/POŻ. oraz ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszystkie następstwa wynikające z nieprzestrzegania tych przepisów

    - Roboty ziemne będą realizowane w centrum miasta Gniezna. Wykonawca zostanie zobowiązany do zorganizowania i poniesienia kosztów nadzoru archeologicznego zgodnie z Pozwoleniem nr 342/C/2011 – zleci ich pełnienie Panu Pawłowi Danielewiczowi.

    - Usuwanie wszelkich wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego

    - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób postronnych w rejonie prowadzenia robót. Ewentualne odszkodowania z tytułu utrudnień spowodowanych robotami, zapłaci Wykonawca.

    - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

    - Okazywanie na każde żądanie Zamawiającego certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw jakości w stosunku do zastosowanych materiałów.

    - Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie budowy oraz dbanie o porządek i utrzymanie terenu i pomieszczeń w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.

    - Wykonawca we własnym zakresie zajmuje się organizacją placu budowy i zabezpieczeniem jej w niezbędne media.

    - Wykonawca na okres trwania robót ubezpieczy budowę a dokument potwierdzający ubezpieczenie przedstawi Zamawiającemu w terminie na 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych.

    - Odpady i śmieci w tym ziemię z wykopów  Wykonawca zagospodaruje lub przekaże uprawnionym podmiotom na  własny koszt. Zagospodarowanie lub przekazanie odpadów powstałych  w czasie robót musi być zgodne z Ustawą o odpadach.

    - Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, w tym protokołów, niezbędnych atestów, certyfikatów dotyczących realizowanego przedmiotu umowy oraz dokumentu gwarancyjnego.

    - Wykonawca zleci i zorganizuje w porozumieniu z Zamawiającym, badania zagęszczenia gruntu oraz badania diagnostyczne 100% spoin spawalniczych (metodą radiologiczną). Koszty badań poniesie Wykonawca.

    - Wykonawca dostarcza żwir.

    - Wszelkie uzgodnienia i powiadomienia wynikające z wydanej Opinii ZUD, Wykonawca zrealizuje we własnym zakresie.

    - Wykonawca przywróci do stanu pierwotnego, instalacje znajdujące się w trasie wykopu oraz odtworzy stan pierwotny wszelkiego rodzaju nawierzchni, po wykonaniu prac montażowych i przedstawi protokóły odbiorów końcowych spisanych z właścicielami terenów, przez które będzie przebiegała realizowana inwestycja.

    - Wymagania dotyczące Gwarancji. Zamawiający wymaga udzielenia 36-miesięcznego okresu gwarancji na roboty budowlano-montażowe. Na zastosowane materiały Wykonawca udzieli gwarancji zgodnie z gwarancją Producenta.

Wykonawca przed złożeniem oferty, we własnym zakresie winien zapoznać się z terenem na którym będzie prowadzone zadanie inwestycyjne.

- Obowiązki i odpowiedzialność Zamawiającego

    - Uzyskanie pozwolenia na budowę i projektu organizacji ruchu.

    - Przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dokumentacją projektową

    - Zamawiający zastrzega, że ustanowiony inspektor nadzoru inwestorskiego, na bieżąco będzie obecny przy badaniach połączeń spawanych, badaniach zagęszczenia gruntu i próbach ciśnieniowych. Wszystkie protokoły z w/w badań należy niezwłocznie przekazywać inspektorowi nadzoru.

    - Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru – Pan Ireneusz Binkowski 
(upr. Nr 221, 222/Pw/88)

Zamawiający udostępni projekt techniczny na miejscu – ewentualną kopię Wykonawca wykona na własny koszt.

6. Podstawowe wymagania

- Wszystkie elementy muszą spełniać warunki określone w normach:

PN-EN 253:2005, PN-EN 448:2005, PN-EN 488:2005, PN-EN 489:2005

- W celu potwierdzenia warunków określonych w punkcie 1. wyniki badań muszą zawierać:

  - chłonność wody

  - wytrzymałość na ściskanie

  - struktura komórkowa, wymiar komórek, puste przestrzenie i pęcherze

  - odchylenie od współosiowości

  - zawartość komórek zamkniętych

  - wytrzymałość na ścinanie w kierunku osiowym przed i po starzeniu

  - wytrzymałość na ścinanie w kierunku stycznym przed i po starzeniu

  - wytrzymałość zespołu rurowego po starzeniu

  - udarność

  - przewodność cieplną

  - zawartość gazu w komórkach

- Wszystkie wyniki badań muszą pochodzić z tej samej jednostki badawczej.

- Rury stalowe muszą być:

-       wyprodukowane ze stali P235GH :

  - zgodne z normami PN-EN 10217

  - atestowane, posiadające świadectwo odbioru 3.1.B

  - przed zapianowaniem poddane procesowi śrutowania

- Izolacja z pianki PUR

  - wartość deklarowana współczynnika przewodności cieplnej λ50 nie może być wyższa niż 0,027 W/mK i potwierdzona badaniami przeprowadzonymi przez niezależny instytut badawczy

  - zastosowanie cyklopentanu jako środka spieniającego, przy produkcji izolacji poliuretanowej zarówno rur jak i kształtek

- Rury osłonowe muszą być produkowane z polietylenu bimodalnego min. PE80, w którym nie występuje koncentracja naprężeń i posiadać atest producenta granulatu. Rury osłonowe muszą być poddane procesowi koronowania.

- Średnica i grubość ścianki rury osłonowej musi być zgodna z PN-EN 253:2005.

- Mufy muszą być tylko termokurczliwe sieciowane radiacyjnie do zalewania pianką PUR z korkami do wtapiania. Końcówki termokurczliwe mogą być tylko sieciowane radiacyjnie.

- Do produkcji kolan preizolowanych można stosować wyłącznie kolana stalowe gięte na zimno lub kolana hamburskie z dospawanymi prostymi odcinkami rur. Nie wolno stosować kolan segmentowych.

- Należy stosować wyłącznie kształtki prefabrykowane.

- Armatura w odwodnieniach i odpowietrzeniach musi posiadać korpus i końcówki ze stali nierdzewnej.

- Należy stosować impulsowy system alarmowy. Rury i elementy prefabrykowane muszą posiadać wtopione w izolację miedziane druty alarmowe o przekroju 1,5 mm2 każdy.

- Rury preizolowane powinny posiadać aktualną aprobatę techniczną dopuszczającą do przesyłania nośnika ciepła o ciśnieniu roboczym do 2,5 MPa.

Część II. Opis sposobu przygotowania oferty

Do oferty należy dołączyć:

- Formularz ofertowy

- Kosztorys ofertowy, na podstawie przedmiaru robót

- Oświadczenie (wg własnego wzoru) o zapoznaniu się z projektem umowy

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający, że profil prowadzonej działalności Wykonawca odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz, że Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym (może być kopia potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem). 
Za aktualny odpis albo aktualne zaświadczenie uważa się dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli zaświadczenie wystawione jest w dacie wcześniejszej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, wówczas musi zawierać zapis dokonany przez uprawniony organ do wystawienia zaświadczenia, że jest ono aktualne w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Umowa spółki cywilnej, jeżeli działalność przedsiębiorców jest prowadzona w formie spółki cywilnej (może być kopia potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem

- Decyzja w sprawie nadania nr NIP

- Zaświadczenie o nadaniu nr REGON

- Zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, nie zaleganie z opłacaniem podatków oraz składek ubezpieczeniowych lub zaświadczenia, że Wykonawca uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Dowód wpłaty wadium

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

- Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego. Przesłanką do zwiększenia wartości zamówienia może być konieczność rozbudowy zadania w wyniku okoliczności niemożliwych do przewidzenia w projekcie technicznym.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, w zakresie innego niż przyjęty w projekcie budowlano-wykonawczym systemu rur preizolowanych, pod warunkiem, że Wykonawca wykona adaptację dokumentacji projektowej na własny koszt i załączy do oferty. Adaptacja musi być wykonana i zaakceptowana przez projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie sieci ciepłowniczych oraz należącego do Izby Inżynierów i posiadającego zaświadczenie ważne na dzień składania ofert. W przypadku wybrania oferty do realizacji projektant pełnił będzie nadzór autorski w zakresie wykonanej adaptacji. Koszty tego nadzoru będą po stronie Wykonawcy. Zastosowane materiały muszą spełniać wymagania techniczne określone w niniejszych warunkach zamówienia.

Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy i upoważnione do jego reprezentowania. W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest wpisana do właściwego rejestru gospodarczego jako osoba upoważniona do reprezentowania firmy, musi przedstawić oryginał pełnomocnictwa do występowania w imieniu Wykonawcy, zawierania umów i zaciągania zobowiązań finansowych

Opakowanie i oznakowanie ofert:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o. ul. Staszica 13, 62-200 Gniezno.

oraz powinna być oznakowana następująco: „Budowa sieci cieplnej wraz z dostawą materiałów”. Każdy Wykonawca przedstawia tylko jedną ofertę. Oferta powinna być sporządzona pismem maszynowym lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Część III. Wadium

- Ustala się wadium w wysokości: 20000zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł).

- Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert

- Wykonawca wnosi w następującej formie

- w pieniądzu na konto zamawiającego (nr 74 1020 4115 0000 9402 0001 7947)

- w poręczeniach bankowych,

- w gwarancjach bankowych,

- w gwarancjach ubezpieczeniowych,

- Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć na przelewie wyraźny napis:

WADIUM – przetarg „Budowa sieci cieplnej wraz z dostawą materiałów”

W przypadku wnoszenia wadium w formie nie pieniężnej oryginalny dokument gwarancyjny powinien być dołączony do oferty.

- Zamawiający uznaje prawidłowy termin jego wniesienia jako datę uznania rachunku zamawiającego (datę wpływu na konto zamawiającego) a nie datę dokonania polecenia przelewu.

- Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium w sytuacji, gdy:

- upłynie termin związania ofertą,

- zostanie zawarta umowa z wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą

- zamawiający unieważni postępowanie i decyzja o unieważnieniu stanie się ostateczna.

- Zamawiający zwróci wadium na wniosek wykonawcy (w terminie 3 dni od złożenia wniosku) jeśli:

- wykonawca wycofał ofertę przed terminem składania ofert,

- wykonawca został wykluczony z postępowania lub jego oferta została odrzucona.

- Wadium przetargowe przechodzi na rzecz zamawiającego wówczas gdy wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn obciążających wykonawcę.

Część IV. Kryterium oceny oferty

Komisja Przetargowa dokona rozpatrzenia każdej z ofert przy zastosowaniu poniższych kryteriów:

- cena ofertowa 100%

Część V. Tryb udzielania wyjaśnień

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Kierownik Działu Przesyłu Pan Ireneusz Binkowski   tel.: (61) 428 45 58, 606 343 004.

Część VI. Termin oraz miejsce składania ofert i ich otwarcia

Oferty należy składać do dnia 24.08.2011r. do godz. 1100 w Sekretariacie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o., ul. Staszica 13.

Otwarcie ofert nastąpi w świetlicy siedziby Spółki przy ul. Staszica 13 w dniu 24.08.2011r. 
o godz. 1115.

Część VII. Tryb wyboru Wykonawcy i ogłoszenia wyników przetargu

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłożył ofertę z najniższą ceną.

......................................................

Zatwierdzam